UCA-M校正与参数设置

按开机，当秤从111-999自检时，快速输入“759”，

此时三个窗口显示 “DIU    XXXX

F01”

即表示进入参数设置。

“单重设定”，“数量设定”键为更改选项或参数，“定数警示”键为进入选项或确定键。

| 显示 | 选项 | 参数 |
| --- | --- | --- |
| diu-F01 | 分度值 | 1 2 5 10 20 50 |
| Pnt-F02 | 小数点 | 0.0 0.00 0.000 0.0000 |
| CAP-F03 | 精度 | 3000～6000 |
| CAL-F04 | 校正见附1 |  |
| tra-F05 | 零点跟踪 | 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 |
| FLt-F06 | 滤波 | 0～9 |
| Lit-F07 | 背光设定 | Au on off |
| Bud-F08 | 波特率 | 1200 2400 4800 9600 19200 |
| Ode-F09 | 打印方式 | 0 1 2 3 |
| Off-F10 | 自动关机设定 | 5 10 15 20 25 30 dis |

附1

显示“CAL-F04”时

按“定数警示”键显示“CAL-1”

按“定数警示”键显示零点，输入校正砝码值，

按“定数警示”键进入零点校正。当显示“Put”时，放上校正砝码。

按“定数警示”键确定，重返回“CAL-F04”。

最后按“清除”键退出。