计价秤UPA-N/UPA-Q设定及校正

一、校正及秤量设定

1、电子秤开机进入自检时，请立即

按数字键               进入设定，

出现   30.000          5     CAL－1，

（表示此秤的秤量为30kg, 精度为5g）

2、如需要更改秤量和精度。

改秤量为25kg. 按数字键，重量框内显示：25.000

改精度为10g, 按      键，单价框内显示：      10

3、如不需更改秤量和精度，可直接进行校正；

按       ，显示CAL－2时，放上砝码，输入砝码值

（如放30kg砝码，输入砝码值30.000）

4、按       ，返回称重状态，校正完成。

- 参数设定

在称重状态下：

按住       键不放，听到蜂鸣器响两声后操作如下：

1.按     +  +    选择单价小数点位数。

2.按     +       选择单价输入方式。

3.按     +       选择零点范围。

4按  +  +      ，公斤和市斤转换。

5. 按     +      ，选择四舍五入。

# Text boxes

＋

·

去皮

归零

9

+

＋

累计

2

7

5

＋

5

＋

＋

找钱

找钱